## Slide 1: Zamiana odbioru na transformator 3‑uzwojeniowy 110/15 kV Część 2
Plans
Kościelisko 2024

## Slide 2: Zadanie
W stacji KAN znajduje się odbiór KAN-T1 o którym wiemy, że jest to transformator 3-uzwojeniowy 110/15kV
Do wykonania:
  Dodanie szyn 15 kV w stacji KAN (KAN511 i KAN521)
  Dodanie nowego transformatora 3-uzw.
  Zamiana odbioru KAN-T1 dwa odbiory SN
  Stworzenie pliku uzupełnień
  Przepisanie mocy
  Modyfikacja schematu

## Slide 3: Wykorzystanie makra do przepisania mocy odbiorów

## Slide 8
Dużo informacji na temat pisania makr można znaleźć w helpie - klawisz F1.
Drugie źródło informacji o JScript: wujek Google

## Slide 11: Zad_KAN-T1_v1_przepisanie.jsp
Przepisanie mocy starego odbioru na nowe (po połowie)
Wyłączenie starego odbioru

## Slide 12
cprintf – wyświetlenie tekstu na oknie wynikowym makr
Odszukanie odbiorów – starego i nowych – za pomocą instrukcji LodArray.Find(…)
Ponieważ nazwy odbiorów mogą się powtarzać, należy podać nazwę i węzeł (z dokładnością do kodu szyn)
Wypisanie wartości mocy dla starego odbioru
Wyliczenie mocy dla nowych odbiorów – dla każdego połowa mocy wejściowej.
Wypisanie wartości mocy dla nowych odbiorów
Wyłączenie starego odbioru

## Slide 21: Zad_KAN-T1_v2_odczyt_modelu.jsp
Odczyt modelu oraz doczytanie pliku uzupełnień

## Slide 22
ReadDataKDM – odczyt modelu.
Jeżeli brak nazwy pliku, to będzie wyświetlone okno do wskazania pliku.
ReadDataUZP– odczyt pliku uzupełnień.
Podana nazwa pliku – program wczyta go automatycznie, bez okienek.
Jeżeli plik nie jest w katalogu roboczym, to należy podać pełną ścieżkę, np.: „C:\\Plans\\makro.jsp”. Ważne są podwójne znaki \\

## Slide 30: Zad_KAN-T1_v3_usunięcie_odbioru_org.jsp
Usunięcie starego odbioru
Zmiana nazwy nowym odbiorom z KAN-O1 i KAN-O2 na KAN-T1 i KAN-T2
Obliczenie rozpływu

## Slide 31
LodArray.Del – usunięcie odbioru
Pole ID: indeks elementu w tablicy
Zmiana nazw nowych odbiorów
Obliczenie rozpływu mocy

## Slide 43: Zad_KAN-T1_v4_funkcja.jsp
Zamiana kodu na funkcję
Funkcja – umożliwia wielokrotne wykorzystanie kodu, tutaj dla innych odbiorów zamienionych na transformatory 3-uzwojeniowe

## Slide 44
Definicja funkcji:
1) nazwa funkcji - PrzepiszMoce - poprzedzona słówkiem function
2) w nawiasie argumenty funkcji
3) ciało funkcji pomiędzy klamrami { i }
Używanie argumentu funkcji kod_stacji, zamiast stałej wartości
Wywołanie funkcji – nadanie argumentowi kod_stacji wartości KAN
Tą samą funkcję można wywołać ponownie, dla innej stacji

## Slide 51: Zad_KAN-T1_v5_straty.jsp
Pomniejszenie mocy odbiorów o straty w transformatorze, aby zachować bilans mocy na szynach 110 kV

## Slide 52
Odszukanie gałęzi T1A transformatora na potrzeby wyliczenia strat
Wyliczenie strat
Wypisanie wartości strat
Zmniejszenie mocy nowych odbiorów o straty
Wypisanie wartości mocy dla nowych odbiorów
Ponowny rozpływ po zmianach

## Slide 67: Zadanie
Wypisywać oprócz mocy czynnej również moc bierną
Wypisywać moce na 5 znakach, z dokładnością do 1 miejsca po przecinku, przy użyciu funkcji FormatNum wbudowanej w Plansie (odszukać informację w pomocy)

## Slide 68: Korekta schematu

## Slide 69: Przygotowanie

## Slide 84: Metoda 1. Suma mocy dla stacji.

## Slide 102: Metoda 2. Przepływ na transformatorze.

## Slide 117: Porównanie metod
Metoda 1 – suma
  Dla jednej stacji jedna para mocy, niezależnie od ilości odbiorów/generatorów oraz poziomów napięć
Metoda 2 – przepływ
  Dla jednej stacji tyle par mocy, ile jest transformatorów 110/SN

## Slide 118: Warsztaty użytkowników programu PLANS
Kościelisko 10-12.IX.2024
Dziękuję za uwagę
Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 63 lok.16
01-355 Warszawa
tel. 603 590 726